Приложение 2

к тендерной документации по закупу

медицинской техники в 2017 году

Технические спецификации

| № | Наименование | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 3 | Монитор пациента | Благодаря оптимизированной конструкции мониторов их энергопотребление позволяет использовать "безвентиляторную конструкцию" обеспечивающую бесшумную работу монитора пациента в более чистых условиях. Сенсорный экран с диагональю 8,4 дюйма имеет высокое разрешение 800х600 пикселов и позволяет отображать до 8 кривых. Простой и интуитивно понятный сенсорный интерфейс монитора обеспечивает мгновенный и простой доступ ко всем его функциям. Настраиваемые клавиши быстрого доступа позволяют оперативно задействовать часто используемые функции, такие как обзор трендов и настройка сигналов тревоги, а также полезные режимы работы экрана. Благодаря малому весу и встроенной ручке для переноски, монитор идеально подходит в качестве портативного монитора. Динамические мини-тренды предоставляют до 8 часов полезной информации о пациенте. Крупный экранный шрифт позволяет четко отображать все основные физиологические показатели и наблюдать за состоянием пациента даже с расстояния. Функция "просмотра данных с других мониторов" позволяет наблюдать за состоянием других пациентов без доступа к центральной станции. • Измеряемые параметры (базовая конфигурация) ЭКГ (3/5 отведений) Частота дыхания Неинвазивное измерения кровяного давления Частота сердечных сокращений SPO2 (Mindray) Температура (2 канала) Работа с любыми группами пациентов • Дополнительные измерительные модули Модуль SPO2 (Nellcor, Masimo) Модуль ИАД (1/2 канала) Модуль СO2: mainstream, sidestream или microstream • Хранение данных 120 часов табличных и графических трендов 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра 1000 измерений НИАД 100 эпизодов тревоги До 4 часов непрерывной работы USB-порт позволяет передавать данные пациентов на ПК и копировать персонализированные настройки пользователя на другие мониторы iMEC. Беспроводное подключение к ЛВС и Wi-Fi с помощью центральной станции Mindray до 64 мониторов. Комплектация: № Наименование Кол-во 1 Монитор пациента (базовая конфигурация) с сенсорным дисплеем 8,4 дюйма 1 комплект 2 Кабель ЭКГ на 3/5 отведений в комплекте с ЭКГ электродами 1 комплект 3 Датчик SpO2 с кабелем, многоразовый для взрослых 1 шт. 4 Манжета НИАД (25-35 см) с трубкой для взрослых 1 шт. 5 Датчик температуры накожный, многоразовый для взрослых 1 шт. 6 Принтер, включая 3 рулона бумаги 1 комплект 7 Руководство по эксплуатации 1 комплект |
| 5 | Электрохирургический коагулятор | Скальпель-коагулятор электрохирургический автономный способен работать без внешнего источника электропитания от внутреннего аккумулятора, что делает его просто идеальным в условиях боевых действий или чрезвычайных ситуациях, для оказания первой медицинской или специализированной врачебной помощи Прибор работает автономно от встроенной аккумуляторной батареи не менее 2 часов. Прибор поставляется в удобном кейсе, что позволяет легко и быстро транспортировать его до места назначения без повреждений Область применения Электроскальпель помимо успешного использования прибора в общей электрохирургической практике, он также идеально подходит для применения в косметологии, гинекологии, микрохирургии. Система безопасности аппарата соответствует требованиям третьего издания серии стандартов МЭК 60601. Для различных областей медицины нашими специалистами совместно с ведущими хирургами были составлены различные наборы. Основной набор включает в себя тот минимум насадок, без которого невозможна работа с аппаратом. Для более удобной и комфортной работы основной комплект по желанию заказчика может быть доукомплектован дополнительным инструментом, необходим в его работе того или иного специалиста. Основные характеристики: Максимальная мощность в режиме монополярной коагуляции 80 Вт Максимальная мощность в режиме биполярной коагуляции 80 Вт Тип рабочей части CF Высокочастотные токи утечки, не более 50 мА Схема защиты от поражения электрическим током Класс I Время автономной работы при операции средней сложности не менее двух часов Время работы при подключении внешнего источника питания неограниченно Номинальная рабочая частота 440 кГц Основной источник питания встроенный аккумулятор 12 В Основная сеть электропитания однофазн. сеть 220 В, 50-60 Гц Максимальная мощность потребления, не более 120 ВА Масса аппарата в основной комплектации, не более 6 кг Комплект поставки: № п/п Наименование Кол-во 1 Основной блок аппарата (с аккумулятором) 1 2 Кабель питания сетевой, блочная часть – разъем питания 220В AC-102 1 3 Держатель монополярных электродов двухкнопочный, длина кабеля 4,5 м, инструментальная часть с диаметром штекера 4 мм 1 4 Электрод-нож прямой короткий: общая длина 50 мм, длина рабочей части 25 мм, c хвостовиком под евро-крепление диаметра 4 мм 1 5 Электрод-петля круглая, общая длина 60 мм, диаметр петли 5 мм, диаметр проволоки 0,25 мм под евро-крепление диаметра 4 мм 1 6 Электрод-петля круглая, общая длина 60 мм, диаметр петли 10 мм, диаметр проволоки 0,25 мм под евро-крепление диаметра 4 мм 1 7 Электрод-игла прямая, общая длина 70 мм, диаметр иглы 0,25 мм, длина иглы 15мм, с хвостовиком под евро-крепление диаметра 4 мм 1 8 Электрод-шарик прямой, общая длина 55 мм, диаметр шарика 4 мм, под евро-крепление диаметра 4 мм 1 9 Электрод-пинцет биполярный прямой, длина 180 мм с прямыми браншами 1 10 Кабель для биполярных пинцетов с евростандартом крепления с вилкой с фиксированным расстоянием между контактами 28,58 мм, длина 4 м 1 11 Нейтральный электрод резиновый многоразового использования площадью 220 см2 1 12 Кабель держатель многоразовых нейтральных электродов, длина 4 м 1 13 Педаль универсальная одноклавишная 1 14 Кейс 1 |
| 7 | Набор инструментов операционный большой(травматологический) | 1. Держатель медицинский для захвата и удержания трубчатых костей и ребер мощный - 2 штуки; 2. Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 10 мм - 1 штука 3.Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 15 мм- 1 штука; 4. Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 20 мм- 1 штука; 5. Зажим деликатный Халстед-Москит 1х2-зубый, 200 мм, прямой - 2 штуки; 6.Зажим кровоостанавливающий типа Москит, изогнутый по плоскости- 2 штуки; 7.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №1 - 6 штук; 8.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3 - 6 штук; 9.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2 - 6 штук; 10.Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 - 6 штук; 11.Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №2 - 6 штук; 12.Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой- 10 штук; 13.Зажим с кремальерой для операционного белья- 10 штук; 14.Зонд хирургический желобоватый, 170 мм-2 штуки 15.Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонний, 130х1 мм- 2 штуки 16.Игла лигатурная острая левая/правая №3 (комплект) -1 штука 17.Корнцанг изогнутый -2 штуки 18.Корнцанг прямой -2 штуки 19.Костодержатель -1 штука. 20.Крючок хирургический 2-х зубый тупой, 200 мм -2 штуки 21.Крючок хирургический 3-х зубый тупой, 220 мм -2 штуки. 22.Крючок хирургический 4-х зубый тупой №1, 200 мм -2 штуки 23.Крючок хирургический однозубый средний -2 штуки 24.Крючок пластинчатый по Фарабефу №1, 215 мм -2 штуки 25.Крючок-ретрактор 2-х зубый- 1 штука; 26.Крючок-ретрактор 4-х зубый- 1 штука; 27.Кусачки травматолого-ортопедические для откусывания проволоки при операциях, 150 мм - 2 штуки; 28.Кюретка костная №0 - 1 штука 29.Кюретка костная №3 - 1 штука; 30.Ложка костная двухсторонняя острая- 2 штуки; 31Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей- 2 штуки 32.Нож для гипсовых повязок- 1 штука 33.Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 100 мм- 1 штука; 34.Ножницы для разрезания гипсовых повязок- 1 штука; 35.Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 170 мм -6 штуки 36.Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм - 4 штуки; 37.Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм - 4 штуки; . 38.Ножницы тупоконечные прямые, армированные твердым сплавом 140 мм -2 штуки; 39.Ножницы тупоконечные прямые, армированные твердым сплавом170 мм -4 штуки; 40. Пинцет микрохирургический -2 штуки; 41.Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм -4 штуки 42. Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 - 4 штуки 43. Ручка скальпеля большая, 130 мм -2 штуки; 44. Ручка скальпеля малая, 120 мм - 1 штука; 45. Шило со сменными изогнутыми копьями №1,2,3 - 1 штука; 46. Шило трехгранное- 1 штука 47. Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок, - 4 штуки; 48.Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей, с круглыми губками, изогнутые по плоскости - 1 штука; 49.Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей, с овальными губками, изогнутые по ребру - 1 штука; 50.Пила для разрезания гипсовых повязок - 1 штука 51.Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм, -4 штуки; 52.Пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм, -4 штуки; 53.Измеритель длины винта -2 штуки; 54.Ключ для изгибания пластин -2 штуки 55.Метчики диаметр 3,5мм; длина 150мм, 190мм - 1 штука 56.Метчики диаметр 4,5мм; длина 150мм, 190мм - 1 штука 57.Отвёртки с винтодержателем под шестигранник длиной 160мм -2 штуки; 58.Отвёртки с винтодержателем под шестигранник длиной 200мм-2 штуки; . 59.Сверло атравматическое диаметр 3,2мм; длиной 145мм - 3 штуки; 60.Сверло атравматическое диаметр 4,5мм; длиной 145мм – 3 штуки; 61.Троакар с направителем - 1 штука; 62 Шина Беллера большая с принадлежностями - 3 комплекта (-шина комбинированная в сборе -1 шт - пружина L=107,5 мм -3 шт - гамачок на петлях - 2 щт - подстопник - 1 шт - распорка малая- 2 шт - распорка большая - 2 шт - шнур ТУ 17 РСФСР 788-79 - 5 м - ключ S 13* 14 7811-0027 Н.СIXY ГОСТ 2839 -80 - 2 шт - паспорт - 1 экз - этикетка - 1 шт - грузы : 0,5 , 1 , 2, 3, 5 кг ) 63.Скоба Киршнера 130х170 с набором инструментов для установки ( скоба Киршнера 130х170 – 1шт, Ключ к скобе – 2шт, Натягиватель для спиц – 1шт, Фиксатор к скобе – 2 шт. – 3 комплекта; 64.Шина Беллера малая с принадлежностями - 2 комплекта (-шина комбинированная в сборе -1 шт - пружина L=107,5 мм -3 шт - гамачок на петлях - 2 щт - подстопник - 1 шт - распорка малая- 2 шт - распорка большая - 2 шт - шнур ТУ 17 РСФСР 788-79 - 5 м - ключ S 13* 14 7811-0027 Н.СIXY ГОСТ 2839 -80 - 2 шт - паспорт - 1 экз - этикетка - 1 шт - грузы : 0,5 , 1 , 2, 3, 5 кг ) 65.Скоба Киршнера 120х120 с набором инструментов для установки ( скоба Киршнера 120х120 – 1шт, Ключ к скобе – 2шт, Натягиватель для спиц – 1шт, Фиксатор к скобе – 2шт - 1 комплект 66.Скоба для скелетного вытяжения (типа ЦИТО) средняя с принадлежностями– 2 комплекта; 67.Проволока для серкляжного шва диаметр 0,7 (10 м) - 1 штука; 68.Проволока для серкляжного шва диаметр 1,0 (10 м) -- 1 штука. |

К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

1) срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

2) обучение медицинского персонала на рабочем месте или медицинской организации, консультация в процессе работы;

На каждый лот обязательно указывать марку и производителя товара.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.

Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы товара) данной таблицы.

Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок проведения ремонта вышедшего из строя оборудования (товара) или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления.

Доставку к рабочему месту, разгрузку товаров, распаковку, установку и пуско-наладочных работ, запуск товаров, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата осуществляет Поставщик.

Потенциальный поставщик в заявке на участие в конкурсе должен предоставить: оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию доверенности или иного документа, выданного заводом изготовителем или его официальным представителем (дистрибьютором), подтверждающего право потенциального поставщика на поставку товаров, подписанный уполномоченным лицом производителя, сертификат сервис инженера от производителя.