Приложение 2

к тендерной документации по закупу

медицинской техники в 2017 году

Технические спецификации

| № | Наименование | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | Подробное техническое описание: Основание Основание штатива аппарата на четырех самоориентирующихся колесах служит для укрепления на нем колонны и моноблока c вилкой. Два задних колеса основания имеют тормоз. Кроме того, в основании аппарата на панели размещена большая часть электрической схемы аппарата. К основанию с помощью разъемов подключаются кабель питания моноблока и кабель пульта управления. Сетевой автомат также укреплен на основании. Параметры питающего устройства: - мощность питающего устройства, кВт, -3 - частота формирования высокого напряжения, кГц, -100 - диапазон количества электричества, мАс- 0.15-150 - диапазон изменения напряжения, кВ- 40-120 - время снимка: при большом фокусе, сек.-0.05-3.0 при малом фокусе, сек.-0.02-3.0 - количество программ органавтоматики (базовое / с расширением), -60/760 - время готовности к снимку из транспортного положения, мин, -5. Штанга (3 шт) Колонна штатива представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на колонне служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы вставляется в специальное отверстие в основании и закрепляется болтом. Для удобства транспортирования в аппарате труба сделана разъемной. Она состоит из трех штанг, свободно сочлененных между собой. Когда все три трубы сочленены друг с другом, их стягивают вместе длинным складным анкерным болтом. Кассетодержатель Предназначен для перевозки рентгенографических кассет Каретка Обеспечивает горизонтальное перемещение фокуса трубки относительно колонны при направлении выходного окна моноблока вниз в пределах от 400 до 620 мм. В передней поперечине горизонтальной каретки имеется гнездо и болт фиксатор для закрепления держателя моноблока. Самоторможение от произвольного перемещения горизонтальной каретки осуществляется с помощью тормозных накладок, которые через скобу крепятся к литой каретке. Для удобства передвижения собранного аппарата по палатам предусмотрен специальный фиксатор горизонтальной каретки. Кабель Служит для управления аппаратом с пульта управления. Кабель Служит для подачи напряжения на моноблок. Кнопка управления Инфракрасный дистанционный комплект включения высокого напряжения «ДУ-ИК» Включение высокого напряжения, собственно снимок, производиться как от проводной кнопки включения снимка двумя нажатиями, так и от беспроводной кнопки снимка «ДУ-ИК». При нажатии кнопки снимка (проводной или ИДК-кнопки) с пульта выдается команда на включение рабочего накала и производится проверка накала; в случае какой-либо неисправности в цепи накала выводится сообщение: «нет накала». Пульт управления Конструктивно пульт управления представляет собой пластмассовый корпус, состоящий из двух частей. На верхней части корпуса расположена лицевая панель управления. На пульте управления так же расположен - приемник дистанционного управления «ДУ-ИК» (или включения снимка), индикатор состояния (зеленый) «ДУ-ИК» -кнопки, горит зеленый, когда нажата кнопка снимка «ДУ-ИК» или нажата проводная (с одним нажатием) кнопка снимка. И рядом красный индикатор (горит: включено), указывающий на включение высокого напряжения. Моноблок с диафрагмой Моноблок имеет возможность поворота в держателе на 30º к колонне, на 210º от колонны и вокруг оси держателя на 180º от положения для снимков при направлении пучка лучей вниз. Во всех рабочих положениях моноблок фиксируется самотормозящими устройствами. Диафрагма со световым центратором поля облучения обеспечивает любые прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, освещаемого центратором. Наибольший размер освещаемого поля 350 х 350 мм при фокусном расстоянии 80 см. Комплект запасных частей - ручка; - колпачок; - шайба уплотнительная; - прокладка. Комплект инструмента и принадлежностей - провод заземления; - наконечник; - ключ. Требования к условиям эксплуатации - напряжение сети, частота; однофазная электрическая сеть, 220(±10%) В, 50(±1) Гц - сопротивление сети, Ом, не более -1 |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | Описание аппарата искусственной вентиляции легких: - Универсальный аппарат искусственной вентиляции легких; - Полный набор режимов; - Дыхательный мониторинг; - Встроенный компрессор. Вентилятор обладает всеми необходимыми режимами ИВЛ, включая режим: - MVS - автоадаптивный режим с гарантированной минутой вентиляции; - APMV - автоадаптивный пропорциональный режим с целью достижения программируемой минутной вентиляции. Полный мониторинг дыхания, как графический, так и цифровой. Мониторинг механических свойств легких. Вся информация выводится на цветной контрастный TFT дисплей 12,1". Контроль уровня O2. Аппарат работает бесшумно и не требует дополнительного источника сжатого воздуха. Встроенный аккумулятор позволяет работать в течение 2 часов после отключения электроэнергии. Технические параметры аппарата искусственной вентиляции легких: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Класс безопасности аппарата- I Время работы отаккумулятора, не менее (часов)- 2 Максимальная потребляемая мощность (VА)-130 Вентиляционные параметры: - дыхательный объем Vt, (мл)- от 30 до 2000 - минутная вентиляция MV, (л/мин)- от 0,5 до 35 - инспираторный поток Q, (л/мин)- от 0 до 100 - частота дыхания f, (циклов/мин)- от 4 до 60 - время вдоха Ti, (%) - от 20 до 80 от времени цикла Tc - пауза в конце вдоха Tp, (%) - от 0 до 50 от времени вдоха Ti - соотношение времени вдоха и выдоха: от 1:4 до 3,5:1 - положительное давление в конце выдоха (PEEP)- от 0 до 50 Па x 100 - концентрация O2 в инспираторном потоке, (%)-от 21 до 100 - глубокий вдох- откл., либо каждый 10 – 100-й вдох - чувствительность триггера по потоку, (л/мин)- от 1 до 20 Мониторируемые и отображаемые параметры и тревоги: - мониторируемые параметры: давлeниe – paw, объeм Vt, минутная вeнтиляция MV, минимальноe давлeниe pmin = PEEP, срeднee давлeниe, концeнтрация O2 на вдохе, частота f. - отображаемые на дисплее графики: график давления, кривая зависимости P/V, график потока, график зависимости Q/V, кривая объема, P/V кривая, кривая CO2 (опция). - парамeтры мeханики лeгких: постоянная врeмeни вдоха и выдоха, пиковоe альвeолярноe давлeниe, альвеолярное давление в конце вдоха, альвeолярноe давлeниe, autoРЕЕР, статичeская податливость лeгких, динамичeская податливость лeгких, сопротивлeниe дыхатeльных путeй на вдохе. Трeвоги: - тeхничeскиe трeвоги- давлeниe питания O2, питаниe от эл. сeти, нeисправности в систeмe, нeисправности в тeчeниe тeста. - трeвоги вeнтиляции- давление: pmax, pmin, объeм: MVmax, MVmin, Vtmin, O2 : инсп. концeнтрация FiO2min, FiO2max, CO2: инсп./эксп. концeнтр. CO2 min, max, частота: fmin. Дисплей:высококачественный жидкокристаллический TFT-LCD дисплей 12,1” с широким углом обзора Габариты, масса: - ширина x глубина x высота, (мм): 460 x 570 x 1360 - исполнениe: на штативе, передвижное - масса (кг): 55 ± 10% Пневматический распылитель медикаментов - небулайзер: - напряжение питания, (кПа): 400 ± 50 - потребление O2, (л/мин): 6 - количество аэрозоли: 20 ± 8 г/ч Увлажнитель: электронный, с контролем и мониторированием интраоральной температуры Интерфейс - возможность связи с внешним компьютером, для отображения и передачи данных в реальном времени; - респираторная механика; - отображение числовых значений резистентности, комплайнса: динамического, статического, autoРЕЕР; - возможность расширения функций, комплектаций4 - программное обеспечение для оптимизации вентиляционных параметров, измерения SpO2 + плетизмограмма. Основные режимы ИВЛ: CMV - вентиляция, управляемая по объему; SCMV – синхронизировання вентиляция, управляемая по объему; PC V – вентиляция, управляемая по давлению; SPCV – синхронизированная вентиляция, управляемая по давлению; SIMV – синхронизированная заместительная вентиляция: SIMV-v – искусственный вдох, управляемый по объему; SIMV-p – искусственный вдох, управляемый по давлению; SIMV-PS – синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой самостоятельного дыхания давлением; PS - поддержка давлением; APRV (BIPAP) – вентиляция посредством освобождения давления в дыхательных путях; 2-Level – вентиляция в двух уровнях давления; 2-Level+PS – вентиляция в двух уровнях давления с поддержкой давлением на более низком уровне; MLV – многоуровневая вентиляция; CPAP – непрерывное положительное давление в дыхательных путях; MVs – автоадаптивная регуляционная система на основе соблюдения выбранной MV; SIGH - вздох (глубокий вдох); CFS – вентиляционная поддержка непрерывным потоком. |
| 3 | Монитор пациента, портативный с сенсорным управлением | Монитор регистрирует следующие параметры: 1) сердечную деятельность – электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); 2) пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); 3) неинвазивное артериальное давление (НИАД); 4) температура (Т): кожная и центральная (2 канала); 5) частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Размер диагонали цветного сенсорного дисплея 7 дюймов. На дисплее отображаются 3 кривых (волновых форм): кривая ЭКГ, кривая SpO2; кривая дыхания. Наличие регулируемой визуальной и звуковой сигнализации. Мониторинг подходит для всех возрастных групп пациентов, как в палате и реанимации и операционной, так и при транспортировке пациентов. Наличие калькулятора расчета доз препаратов, ручки для переноски, анализа аритмии, S-T сегмента по всем отведениям, графических и табличных трендов сохранения. Наличие встроенной памяти или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском и казахском языках. Наличие встроенной сетевой возможности для соединения к центральной станции мониторинга и возможность с использованием LAN/W-LAN, встроенного термопринтера, перезаряжаемой батареи. Наличие защиты от электрохирургических аппаратов и дефибрилляторов. Кабель ЭКГ с 5-отведениями: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Волновая форма отображает 2-х каналов. Амплитуда кривой 2.5 мм/мВ. Манжета предназначена для взрослых, детских и новорожденых пациентов Электроды Комплект одноразовых электродов предназначен для проведения процедуры электрокардиограммы. Комплект состоит из 20 штук. Датчик SpO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения 70%. Температурный датчик 2-х канальный датчик с диапазоном измерения температуры -50 градусов и интервалом активизации 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Батарея встроенная и перезаряжаемая, с электрическим зарядом 3.7 A/ч и напряжением 7.4 В Время автономной работы 120 минут. |
| 4 | Стол операционный универсальный | Обратное Тренделенбург 20 градусов Тренделенбург 15 градусов Поперечный наклон 15 градусов Движения назад и вперед 250 мм. Секция для головы, выше горизонтального положения 45 градусов Секция для головы, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для спины, ниже горизонтального положения 75 градусов Секция для спины, выше горизонтального положения 30 градусов Секция для ног, ниже горизонтального положения 90 градусов Секция для ног открытая 90 градусов Подъем спины 80мм Длина 2100 мм Минимальная высота 580мм Максимальная высота 930мм Скорость подъема 4 мм/с Безопасная эксплуатационная нагрузка 165 кг Емкость батареи 14 А/ч Секция для головы Секция для головы 250×500мм Наркозный экран выполнен из металлической планки Опора для тела (Боковой упор) Секция для спины 565×500мм Секция для поясницы 75×500мм Сиденье 450×500мм Боковой опор Боковой упор 85×500 мм Подлокотник (опора для руки) Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки Ногодержатель - Вильчатая стойка для коленей Секция для ног 600×240мм Подушка Литая подушка выполнена из полиуретана Ремень для фиксации туловища Ремни выполнены из прочного полиэстера с липучками Подставка для ступней Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни |
| 5 | Высокочастотный электрохирургический коагулятор | Основной блок Основной блок с технологией мгновенного реагирования, а также с функцией рассечения, десиккации и фульгурации ткани во время биполярной и монополярной хирургии. Основной блок включает в себя: - Три биполярных режима: прецизионный (низковольтный), стандартный (средний) и макро (макробиполярный); - Аутобиполярный режим - Три монополярных режима рассечения (резания): Низковольтный, Чистого резания и Смешанный; - Три монополярных режима коагуляции: десиккация (низкий уровень мощности), фульгурация (средний уровень мощности) и спрей-коагуляция (высокий уровень мощности); - Поддержка одновременной коагуляции. Активация режимов коагуляции от ручного или ножного переключателя, повторный вызов последних установок режима и мощности Совместимость с аргоной системой. Монополярные режимы: - Монополярное чистое рассечение (Pure Cut) – 400Вт/500 Ом; - монополярное смешанное рассечение (Blend) 300Вт/500Ом; - мягкая монополярная коагуляция (Soft) – 120Вт/500Ом; - бесконтактная монополярная коагуляция (Spray) 120Вт/500Ом; - биполярная резка (BipoCut 70Вт/200Ом; - биполярная коагуляция (BipoCoag) 70Вт/500Ом; Клавиши предустановленной мощности на фронтальной панели и автоматическая регулировка напряжения и дугового разряда. Выходная максимальная мощность блока при резке 400 Вт. Максимальная мощность коагуляции 200 Ватт. Максимальная частота 512 кГц. Стандартный кабель питания напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Кабель питания длиной 1,5 м. Электрохирургическая ручка ручной настройки (многоразовый) Зонд-коагулятор ручка подключается к основному блоку, к ней прикрепляются разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции (многоразовая). Ножной переключатель Ножной переключатель двух- педальный, для применения в моно-, би- полярной коагуляции и резки Электрохирургическая ручка ножной настройки (одноразовый) Электрохирургическая ручка одноразовая и подключается к основному блоку. К ней подключены разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции. Регулировка ручки от ножного переключателя Электрохирургическая ручка ручной настройки (одноразовый) Электрохирургическая ручка одноразовой и подключается к основному блоку. К ней подключены разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции.. На ручке кнопки для регулировки режимов коагуляции и резки Стальной электрод типа «скальпель» Стальной электрод типа "скальпель" длиной 70 мм, насадка для электрохирургической ручки, Стальной электрод типа «игла» Стальной электрод типа "игла" длиной 70мм, насадка для электрохирургической ручки Электрод пациента возвратный, цельный, без кабеля (для взрослых) Электрод пациента многоразовый нейтральный, выполнен из металлической пластины силиконовой окантовкой, кабель для электрода крепится отдельно. Длина кабеля 3 м Электрохирургические биполярные щипцы Биполярные щипцы выполнены из высокопрочной стали с прорезиновыми изолированными ручками Кабель на биполярные щипцы Кабель для биполярных щипцов длиной 3 м, с разъемом |
| 6 | Отсасыватель медицинский портативный передвижной | LCD дисплей Максимальный вакуум 0.09 MПа; Шум 55 дБ (А) Потребляемая мощность - 60 Вт Основной блок установленный на передвижной стойке с самоориентирующимися колесиками Накопительная емкость 2000 мл. Фильтр Фильтр бактерицидный препятствует попаданию частиц секрета в механизм прибора Защитная пластина Защитная пластина Ножной переключатель Ножной переключатель регулирует работу подачи отрицательного давления Коннектор накопительной емкости Коннектор соединяет аппарат с накопительными емкостями Кабель питания АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В Предохранитель Предохранителей 2 шт. Аспирационная трубка Силиконовая аспирационная трубка длиной 1,2 м. Трубка соединительная соединительная силиконовая трубка между накопительными емкостями |
| 7 | Набор инструментов операционный большой(травматологический) | 1. Держатель медицинский для захвата и удержания трубчатых костей и ребер мощный - 2 штуки; 2. Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 10 мм - 1 штука; Хирургический инструмент для остеотомии, имеющий короткую рабочую часть и массивную ручку, заканчивающуюся в форме полусферы. 10 мм - означает ширину рабочей части. Изготавливаются из прочной медицинской нержавеюще стали. 3.Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 15 мм- 1 штука; Хирургический инструмент для остеотомии, имеющий короткую рабочую часть и массивную ручку, заканчивающуюся в форме полусферы. 15 мм - означает ширину рабочей части. Изготавливаются из прочной медицинской нержавеюще стали; 4. Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 20 мм- 1 штука; Хирургический инструмент для остеотомии, имеющий короткую рабочую часть и массивную ручку, заканчивающуюся в форме полусферы. 20 мм - означает ширину рабочей части. Изготавливаются из прочной медицинской нержавеюще стали. 5. Зажим деликатный Халстед-Москит 1х2-зубый, 200 мм, прямой - 2 штуки; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 6.Зажим кровоостанавливающий типа Москит, изогнутый по плоскости- 2 штуки; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 7.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №1 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 8.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 9.Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 10.Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 11.Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №2 - 6 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 12.Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой- 10 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 13.Зажим типа Москит атравматический, 125 мм, изогнутый- 10 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 14.Зажим с кремальерой для операционного белья- 10 штук; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющей стали. 15.Зажим сосудистый, тип Бульдог, изогнутый,12 мм, титан- 1 штука; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющего материала. 16.Зажим сосудистый, тип Бульдог, прямой, 8 мм, титан- 1 штука; предназначен для многоразового применения, изготовлен из нержавеющего материала. 17.Зонд хирургический желобоватый, 170 мм-2 штуки Односторонний металлический зонд V-образной формы в поперечном сечении используется как проводник режущего инструмента, защищающий от повреждения данным инструментом глубжележащей ткани. Изготовлен из нержавеющей стали. Для многоразового применения. 18.Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонний, 130х1 мм-2 штуки Основное предназначение этого зонда —исследование глубоких полостей и свищевых ходов. Зонд пуговчатый представляет собой металлический стержень диаметром до 2 мм с утолщением на конце в виде пуговки: пуговчатое утолщение имеется на обоих концах (двусторонний зонд). Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 19.Игла лигатурная острая левая/правая №3 (комплект) -2 штуки предназначены для проведения лигатуры. Дугообразная форма рабочей части. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 20.Корнцанг изогнутый -2 штуки инструмент используется для подачи стерильных предметов в операционной и перевязочной нестерильными руками . Устройство корцанга: длинные бранши с кольцами, широкие массивные губки в виде олив и замок-кремальера. Длина 256 мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 21.Корнцанг прямой -2 штуки инструмент используется для подачи стерильных предметов в операционной и перевязочной нестерильными руками . Устройство корцанга: длинные бранши с кольцами, широкие массивные губки в виде олив и замок-кремальера. Длина 260мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 22.Костодержатель 3-х рожковый малый (с винтом) -2 штуки Предназначен для удерживания отломков костей при операциях на трубных костях. Материал - нержавеющая сталь. Длина 185 см. 23.Костодержатель 3-х рожковый для удержания отломков трубчатых костей малый,185 мм -2 штуки Предназначен для удерживания отломков костей при операциях на трубных костях. Материал - нержавеющая сталь. Длина 185 см. 24.Крючок хирургический 2-х зубый тупой, 200 мм -2 штуки медицинский инструмент, представляющий собой тупой крючок для расширения и удержания краев раны или фиксации плотной ткани. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 25.Крючок хирургический 3-х зубый тупой, 220 мм -2 штуки медицинский инструмент, представляющий собой тупой крючок для расширения и удержания краев раны или фиксации плотной ткани. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 26.Крючок хирургический 4-х зубый тупой №1, 200 мм -2 штуки медицинский инструмент, представляющий собой тупой крючок для расширения и удержания краев раны или фиксации плотной ткани. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 27.Крючок хирургический однозубый средний -2 штуки Длина 232мм. Изготовлен из нержавеющей стали. Для многоразового применения. 28.Крючок пластинчатый по Фарабефу №1, 215 мм -2 штуки Крючок пластинчатый по Фарабефу № 1 (L = 215 mm) - это хирургический инструмент, предназначенный для расширения и удерживания раны при проведении хирургического вмешательства. Крючок Фарабефа имеет две рабочие части, которые загнуты под прямым углом. Одна из них фиксирует края раны либо крупные сосуды, а вторая - надёжно удерживается рукой или фиксируется др. способом. Концы этих крючков имеют округлую атравматичную форму.Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 29.Крючок-ретрактор 2-х зубый- 1 штука; Крючок-ретрактор 2-зубый, 200 мм, круглая ручка, ширина рабочей части 3.3 мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 30.Крючок-ретрактор 4-х зубый- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 31.Кусачки травматолого-ортопедические для откусывания проволоки при операциях, 150 мм - 2 штуки; Длина 150 мм. Предназначены для откусывания проволоки диаметром до 3 мм при травматологических и ортопедических операциях. Материал - углеродистая сталь с гальванопокрытием. Для многоразового применения. 32.Кусачки костные для операций на позвоночнике с удлиненными ручками (по Листону) - 2 штуки; Предназначены для для рассечения костной ткани, отличающиеся прямолинейной формой режущей кромки браншей. Длина 185 мм. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 33.Кюретка костная №0 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 34.Кюретка костная №3 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 35.Ложка костная двухсторонняя острая- 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 36.Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей- 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 37.Нож для гипсовых повязок- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 38.Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 100 мм- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 39.Ножницы для разрезания гипсовых повязок- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 40.Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 170 мм -6 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 41.Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 42.Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 43.Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 44.Ножницы тупоконечные прямые, армированные твердым сплавом 140 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 45.Ножницы тупоконечные прямые, армированные твердым сплавом170 мм -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 46.Пинцет микрохирургический анатомический, 120 мм - 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 47. Пинцет микрохирургический анатомический, 150 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 48. Пинцет микрохирургический -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 49.Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 50. Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 51.Р анорасширитель 3х4-зубый тупоконечный для сосудистых операций, 165 мм- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 52. Ранорасширитель 3х4-зубый тупоконечный шарнирный, 130 мм- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 53. Ручка скальпеля большая, 130 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 54. Ручка скальпеля малая, 120 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 55. Шило со сменными изогнутыми копьями №1,2,3 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 56. Шило трехгранное- 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 57. Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок, - 4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 58.Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей, с круглыми губками, изогнутые по плоскости - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 59.Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей, с овальными губками, изогнутые по ребру - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 60.Пила для разрезания гипсовых повязок - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 61.Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм, -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 62.Пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм, -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 63.Измеритель длины винта -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 64.Ключ для изгибания пластин -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 65.Метчики диаметр 3,5мм; длина 150мм, 190мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 66.Метчики диаметр 4,5мм; длина 150мм, 190мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 67.Отвёртки с винтодержателем под шестигранник длиной 160мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 68.Отвёртки с винтодержателем под шестигранник длиной 200мм-2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 69.Сверло атравматическое диаметр 3,2мм; длиной 145мм - 3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 70.Сверло атравматическое диаметр 4,5мм; длиной 145мм – 3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 71.Троакар с направителем - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 72.Буж сосудистый, 180 мм, со скругленным кончиком d =1,0 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 73.Буж сосудистый, 180 мм, со скругленным кончиком d =2,0 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 74.Буж сосудистый, 180 мм, со скругленным кончиком d =3,0 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 75.Ножницы м/х, 160 мм, круглая ручка, остроконечные, лезвия длиной 13 мм, изогнутые - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 76.Ножницы м/х, 160 мм, круглая ручка, тупоконечные, лезвия длиной 13 мм, изогнутые - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 77.Иглодержатель общехирург. 200мм -4 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 78.Молоток металлический хирургический с резиновыми накладками средний 41*50 -2 штуки; металлический компонент изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 79.Проводник для проволочных пил L-335 мм; П-126 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 80.Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые (Фарабефа) - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 81.Остеотом 15х240 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 82.Остеотом 20x240 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 83.Молоток 650гр, 240x42 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 84.Распатор 13х200 мм -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 85.Распатор Wagner изогнутый 8х330 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 86.Распатор Wagner изогнутый 17х330 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 87.Костные кусачки BOHLER 150x5 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 88.Плоскогубцы для проволоки 170 мм -2 штуки; металлический компонент изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 89.Плоскогубцы для проволоки 190 мм - 2 штуки; металлический компонент изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 90.Отвертка под шестигранник канюлированная S 5.0/2.1 -2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 91.Сверло 2.5/220 -3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 92.Сверло 3.0/250 - 3 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 93Сверло 5.0/300 - 2 штуки; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 94.Клещи для изгибания пластин до 3 мм - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 95.Отвертка со сменными частями (комп): для плоского шлица 1,0; для плоского шлица 1,5; для крестообразного шлица 1,2; для шлица типа "Philips"; для шестигранника 1,5мм, 2,5мм, 3,5мм; метчик d 3,5, 4,5, 6,5 мм; ключ торцовый на 8мм и 9мм; винтодержатель- 2 комплекта; в комплекте Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 96.Шина Беллера для взрослых с принадлежностями (петля, груз -0,2: 0,3:0,4:0,5:1,0; 1,5;2,0;2,5:3,0;3,5;4кг, демферная пружина) -3 комплекта; в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 97.Скоба Киршнера 130х170 с набором инструментов для установки ( скоба Киршнера 130х170 – 1шт, Ключ к скобе – 2шт, Натягиватель для спиц – 1шт, Фиксатор к скобе – 2 шт. – 3 комплекта; в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 98.Шина Беллера детский с принадлежностями (петля, груз -0,2: 0,3:0,4:0,5:1,0; 1,5;2,0;2,5:3,0;3,5;4кг, демферная пружина) – 2 комплекта; в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 99.Скоба Киршнера 120х120 с набором инструментов для установки ( скоба Киршнера 120х120 – 1шт, Ключ к скобе – 2шт, Натягиватель для спиц – 1шт, Фиксатор к скобе – 2шт - 1 комплект в комплекте. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 100.Скоба для скелетного вытяжения (типа ЦИТО) средняя с принадлежностями– 2 комплекта; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 101.Проволока в мотке для остеосинтеза диаметр 0,8 - 1 штука; Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. 102.Проволока в мотке для остеосинтеза диаметр 1,0 -- 1 штука. Изготовлен из нержавеющего материала. Для многоразового применения. |

К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

1)наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2)маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3)медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

4)медицинская техника является новой и ранее неиспользованной, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

5)медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

6) срок гарантийного обслуживания должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

7) обучение медицинского персонала на рабочем месте или медицинской организации, консультация в процессе работы;

8) наличие авторизованного сервисного центра на территории Казахстана.

На каждый лот обязательно указывать марку и производителя товара.

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.

Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы товара) данной таблицы.

Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок проведения ремонта вышедшего из строя оборудования (товара) или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления.

Доставку к рабочему месту, разгрузку товаров, распаковку, установку и пуско-наладочных работ, запуск товаров, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. осуществляет Поставщик.

Потенциальный поставщик в заявке на участие в конкурсе должен предоставить: оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию доверенности или иного документа, выданного заводом изготовителем или его официальным представителем (дистрибьютором), подтверждающего право потенциального поставщика на поставку товаров, подписанный уполномоченным лицом производителя, сертификат сервис инженера от производителя.